## Slide 1
交换芯片解决什么？
第二期 · PCIe 交换网络与 CPU / GPU 兼容
第二期
01
端口与数据路径
02
共享带宽与资源管理
03
驱动支持与系统验收
器件组合提出可能性，系统证据决定范围
GPU 扩展 · 第 2 期
01
Notes: 第2期 第1页｜交换芯片解决什么？
【旁白】
欢迎回到第二期。上一期我们约定，在 AI 加速系统的语境里，先看紧耦合通信域，再讨论 scale-up 和 scale-out。今天把镜头移近：一颗 PCIe 交换芯片，为什么能帮助多张 GPU 连接，又为什么不能单凭它就宣布一个系统已经高效扩展？
原文从十六张标准插卡的机型讲起，提出用四颗交换芯片组成互连网络。我们会沿这个例子算端口预算，再区分同一主机的设备扩展和多个独立主机的 fabric。最后回答国产 CPU 搭配海外 GPU 的问题。这里不按产地推断技术能力，而是检查具体指令集、系统软件和受支持的设备功能。
这一期的图都经过简化。凡是通道数、连接宽度和共享比例的计算，都会说明假设；凡是原文报告的实验，就保留作者观察的身份，不把它升级成我们的实测。先记住一句话：交换芯片给系统增加端口和可配置路径，端点能力、软件选择与应用收益仍须各自证明。请翻到第二页，先把一百四十四条 lane 分一遍。
【编辑与证据，不朗读】
原文PDF对应页：2、8–9
配图：ep02/slide-01.png；本稿原创可编辑示意，不复刻原文产品图。
核验日期：2026-10-10。
GPU机型，单机，超节点，Scale Up，乱序，流控的一些现状梳理外加一些思考
https://mp.weixin.qq.com/s/Glf5GSJz2rCllSyGDKFDBA
Broadcom PEX89144 product
https://www.broadcom.com/products/pcie-switches-retimers/expressfabric/gen5/pex89144

## Slide 2
144 lanes 怎样分给整机？
教学假设：每颗 switch 的上联和 crosslink 均为 ×16
上联 CPU
16 lanes
Crosslink × 3
48 lanes
下游设备
80 lanes
144 − 16 − 3 × 16 = 80
80 lanes → 5 个 ×16 设备端口
预算必须同时计入 CPU、crosslink、GPU、NIC 和 SSD
GPU 扩展 · 第 2 期
02
Notes: 第2期 第2页｜144 lanes 怎样分给整机？
【旁白】
第二页把一颗交换芯片的一百四十四条通道画成一根预算条。这里假设给 CPU 留一个十六通道上联，再给另外三颗交换芯片各留一个十六通道 crosslink，总共用掉六十四条。剩余八十条，能够分成五个十六通道设备端口。四颗交换芯片，合计就是二十个这样的端口，可以安排十六张 GPU 和四张网卡。
如果换成一百六十条通道，在同样假设下，每颗剩下九十六条，也就是六个十六通道端口，四颗合计二十四个。原文第二页的预算主线可以这样理解。但如果接入固态盘，通常要按实际四通道或者其他宽度计算，不能把每个设备都机械地数成一个十六通道口。
这也解释了 retimer 和 bifurcation 为什么不能替代 switch。前者改善信号传输条件，后者把已有通道拆成多个较窄的端口；它们都不凭空创造总带宽。交换芯片的通道总数也不等于任意端口间都能同时达到峰值。下一页把四颗芯片摆在一起，看 crosslink 如何改变数据路径。
【编辑与证据，不朗读】
原文PDF对应页：2
配图：ep02/slide-02.png；本稿原创可编辑示意，不复刻原文产品图。
核验日期：2026-10-10。
GPU机型，单机，超节点，Scale Up，乱序，流控的一些现状梳理外加一些思考
https://mp.weixin.qq.com/s/Glf5GSJz2rCllSyGDKFDBA
Broadcom PEX89144 product
https://www.broadcom.com/products/pcie-switches-retimers/expressfabric/gen5/pex89144

## Slide 3
四颗 switch：逻辑 full mesh
基于原文的条件化教学图；每条 crosslink 假设为 ×16
Switch A
Switch B
Switch C
Switch D
4 GPU
+ NIC
4 GPU
+ NIC
4 GPU
+ NIC
4 GPU
+ NIC
四个交换芯片间的逻辑 full mesh；主机上联省略
full mesh 描述连接关系；不自动证明路由与无阻塞
GPU 扩展 · 第 2 期
03
Notes: 第2期 第3页｜四颗 switch：逻辑 full mesh
【旁白】
第三页用四个交换节点重画原文的连接思想。每个交换节点旁边挂着一组 GPU 和网卡，四颗芯片之间两两连线。图里省略 CPU 上联，让你能单独看到交换网络。对于支持这种 fabric 模式的具体产品，源和目的 GPU 可能通过本地交换或者跨一条 crosslink 通信，避免主机内存中转。
但图里的线首先只是拓扑。把四颗普通透明交换芯片照着画法接起来，并不能保证枚举、路由和循环处理自动成立。需要明确产品支持的工作模式、管理固件、地址与请求者标识的处理，还要证明请求以及返回的 completion 都能正确到达。
再看并发：同一颗交换芯片上的两张 GPU 通信，和跨两颗芯片的多组 GPU 同时通信，压力并不一样。多对多通信可能让多条 crosslink 一起忙碌，也可能在某个切面汇聚。不能用一对 GPU 的最好结果代表十六卡 all-to-all。下一页暂时缩回一颗 switch，用更简单的例子区分端口数量和上游带宽。
【编辑与证据，不朗读】
原文PDF对应页：2、8–9
配图：ep02/slide-03.png；本稿原创可编辑示意，不复刻原文产品图。
核验日期：2026-10-10。
GPU机型，单机，超节点，Scale Up，乱序，流控的一些现状梳理外加一些思考
https://mp.weixin.qq.com/s/Glf5GSJz2rCllSyGDKFDBA
Broadcom PEX89144 product
https://www.broadcom.com/products/pcie-switches-retimers/expressfabric/gen5/pex89144
Linux PCI Peer-to-Peer DMA Support
https://cdn.kernel.org/doc/html/latest/driver-api/pci/p2pdma.html

## Slide 4
多端口，不等于多倍上游带宽
教学假设：8 个下游 ×16，共享 1 个同代际上游 ×16
8 个设备端口
每个 ×16
PCIe Switch
CPU
上游 ×16
主机方向：8 : 1 带宽超卖（同代际假设）
局部 P2P 可留在交换芯片内；仍受共享切面影响
共享切面、出口竞争与内部交换能力要分别测量
GPU 扩展 · 第 2 期
04
Notes: 第2期 第4页｜多端口，不等于多倍上游带宽
【旁白】
第四页左侧有八个十六通道设备端口，右侧通向 CPU 的上游只有一个十六通道口。如果八个设备同一时刻都向主机传输，在同代际、同方向的简化条件下，总入口与出口带宽之比是八比一。这里说的是主机方向的超卖，不能把八比一标签贴到所有通信上。
如果设备之间能够在交换芯片内直接 P2P，数据可能不经过这个上行口。此时限制转移到设备自身、内部交换能力、出口竞争以及各个共享切面。多个端口对可以并发，并不意味着所有流量矩阵都没有阻塞。尤其多对一时，再多入口也不能让目的端的一个出口无限提速。
把一组设备分成左右两半，问两半之间每个方向有多少通道，是理解系统截面带宽的好方法。所有端点带宽加总通常会比这个数字漂亮得多，但二者回答不同问题。评估时也要检查交换芯片是否由多个内部单元构成，内部桥接有没有额外约束。接下来翻到第五页，跨主机时我们还会遇到比带宽更早的门槛：谁拥有设备，谁有权访问它。
【编辑与证据，不朗读】
原文PDF对应页：2、8–9
配图：ep02/slide-04.png；本稿原创可编辑示意，不复刻原文产品图。
核验日期：2026-10-10。
Linux PCI Peer-to-Peer DMA Support
https://cdn.kernel.org/doc/html/latest/driver-api/pci/p2pdma.html
Broadcom PEX89144 product
https://www.broadcom.com/products/pcie-switches-retimers/expressfabric/gen5/pex89144

## Slide 5
同一主机与多主机，不是一种管理模型
地址不冲突只是条件之一，不能推出跨 RC 自动可达
模式 | 资源管理特点 | 必须补充的证据
透明 fan-out | 一个主机管理 PCIe 层级 | 枚举、BAR、设备驱动
多主机 / NTB | 独立主机之间建立窗口等机制 | 地址域、权限、请求与返回路径
专用 PCIe fabric | 依具体芯片与管理软件组织 | 路由、归属、隔离、恢复与支持矩阵
跨域访问需要资源归属、路由、隔离和恢复设计
GPU 扩展 · 第 2 期
05
Notes: 第2期 第5页｜同一主机与多主机，不是一种管理模型
【旁白】
第五页是原文第八页需要补条件的地方。原文提到不同 Root Complex 下的地址如果全局唯一，就可能不需要地址翻译。某些协调设计确实能够减少或者避免逐笔改写地址，但地址不撞车，并不代表路已经通了。
同一主机可以由固件和操作系统统一分配地址资源，仍要检查路由控制、请求者标识、completion 的返回和设备访问权限。多个各自运行操作系统的主机，地址空间与配置域更不是天然统一的。非透明桥，也就是 NTB，或者专门的 fabric 管理机制，正是处理这些边界的常见工具。
此外，普通透明 fan-out、多主机分区、非树形网络和自主资源管理，是不同的产品能力。不能因为都叫 PCIe switch，就假设所有芯片都支持同一套模式。Linux 通用 P2PDMA 文档有自己的安全路由策略，它提供背景，但不能拿其中的允许列表直接代替所有 GPU 厂商驱动的支持矩阵。请翻到第六页，我们把“国产 CPU 能不能带海外 GPU”拆成五层可验证的问题。
【编辑与证据，不朗读】
原文PDF对应页：8
配图：ep02/slide-05.png；本稿原创可编辑示意，不复刻原文产品图。
核验日期：2026-10-10。
GPU机型，单机，超节点，Scale Up，乱序，流控的一些现状梳理外加一些思考
https://mp.weixin.qq.com/s/Glf5GSJz2rCllSyGDKFDBA
Linux PCI Peer-to-Peer DMA Support
https://cdn.kernel.org/doc/html/latest/driver-api/pci/p2pdma.html
Linux Non-Transparent Bridge
https://cdn.kernel.org/doc/html/latest/driver-api/ntb.html

## Slide 6
国产 CPU + 海外 GPU：逐层核验
产地不是 ISA；有 PCIe 插槽也不是完整兼容承诺
ISA / ABI
具体指令集、系统调用与二进制接口
OS / 固件
受支持发行版、内核、枚举与 MMIO
GPU 驱动
明确 SKU、主机平台和驱动版本
用户态软件
运行时、数学库、编译器与框架
多卡通信
P2P、集合通信与目标模型表现
每层都需要具体型号、版本与可复现实验
GPU 扩展 · 第 2 期
06
Notes: 第2期 第6页｜国产 CPU + 海外 GPU：逐层核验
【旁白】
第六页从上到下列出五层。第一层是指令集和二进制接口。国产 CPU 不是一种 ISA，同属某个 ISA 也不代表所有平台特性相同。第二层是操作系统与固件：能否枚举所有设备，分配足够的 MMIO 地址空间，正确处理 DMA、复位、中断和错误恢复。
第三层是 GPU 主机驱动。这里必须查精确型号、平台和版本，而不是只看驱动源码里有没有相似架构的代码。第四层是用户态软件：运行时、数学库、编译器、框架和应用扩展，能否在这套主机环境里构建和运行。CUDA 的 Linux 支持文档会区分 x86 六十四位和特定 ARM 六十四位环境；不能据此推到所有 CPU，更不能默认其他 ISA 已获得同等支持。
第五层才是多卡通信。单卡驱动能加载，模型能运行，并不保证 peer 访问、集合通信和跨主机路径都成立。替换 CPU 可能解决供应或平台选择问题，但不会自动给 GPU 增加专用互连，也不会自动移植所有用户态二进制。下一页进一步看，多个显存地址能被看见，与像本地内存一样使用，中间还隔着哪些语义。
【编辑与证据，不朗读】
原文PDF对应页：8；CPU软件栈为补充核验
配图：ep02/slide-06.png；本稿原创可编辑示意，不复刻原文产品图。
核验日期：2026-10-10。
CUDA Installation Guide for Linux
https://docs.nvidia.com/cuda/cuda-installation-guide-linux/
CUDA Programming Systems with Multiple GPUs
https://docs.nvidia.com/cuda/cuda-programming-guide/03-advanced/multi-gpu-systems.html
GPU机型，单机，超节点，Scale Up，乱序，流控的一些现状梳理外加一些思考
https://mp.weixin.qq.com/s/Glf5GSJz2rCllSyGDKFDBA

## Slide 7
地址统一、内存管理、缓存一致性
三个名字相似的问题，需要三份不同证明
概念 | 它帮助解决什么 | 仍需关注
统一虚拟寻址 UVA | 地址空间和指针识别 | 访问许可、远端路径
统一内存管理 | 按实现管理可访问性与迁移 | 驻留、缺页、迁移和局部性
硬件缓存一致性 | 规定各缓存副本如何保持一致 | 具体互连、范围、同步规则
显存总量聚合 | 模型可分片使用多卡容量 | 分配策略与跨卡访问代价
可寻址 ≠ 等速访问 ≠ 硬件缓存一致性
GPU 扩展 · 第 2 期
07
Notes: 第2期 第7页｜地址统一、内存管理、缓存一致性
【旁白】
第七页把三个容易混在一起的概念拆开。统一虚拟寻址让地址表达和指针识别更统一，但不保证任意 GPU 都能访问任意另一张 GPU 的内存。统一内存管理会根据平台能力处理可访问性、迁移等问题，但远端访问或者缺页迁移，仍然可能带来明显代价。
硬件缓存一致性是另一份承诺：当多个处理单元或缓存持有数据时，系统如何保证它们观察到的状态满足协议。它需要具体互连与参与节点支持。原文第八页把 CXL 说成增加一个缓存代理就能实现，这个比喻容易低估系统要求。CXL 的一致性协议和产品集成，并不是随便在 PCIe switch 旁边放一个模块就能补齐。
因此，八张 GPU 的显存容量可以为模型分片共同服务，并不意味着它们变成一块同延迟、同带宽、全局一致的大显存。工程上仍要决定参数和激活放哪儿，跨卡访问怎样发生，什么时候同步。下一页用原文的 RTX 五零九零案例，练习如何把“有人跑过”和“官方支持”分开。
【编辑与证据，不朗读】
原文PDF对应页：8
配图：ep02/slide-07.png；本稿原创可编辑示意，不复刻原文产品图。
核验日期：2026-10-10。
CUDA Unified and System Memory
https://docs.nvidia.com/cuda/cuda-programming-guide/02-basics/understanding-memory.html
CUDA Programming Systems with Multiple GPUs
https://docs.nvidia.com/cuda/cuda-programming-guide/03-advanced/multi-gpu-systems.html
About CXL
https://computeexpresslink.org/about-cxl/
GPU机型，单机，超节点，Scale Up，乱序，流控的一些现状梳理外加一些思考
https://mp.weixin.qq.com/s/Glf5GSJz2rCllSyGDKFDBA

## Slide 8
RTX 5090：观察与支持范围分开
原文 p2 的 16 卡结果，尚缺完整复现条件
官方明确答复（2025-03-13）：RTX 50 GeForce 不支持 GPU-GPU P2P
作者报告
特定配置观察
官方支持
型号 / 版本限定
可复现实验
正确性 + 路径日志
截至本轮核验未找到正式开放的新公告；不能据原文推出常规受支持能力。
不否定作者可能的实验；不把实验推广为官方能力
GPU 扩展 · 第 2 期
08
Notes: 第2期 第8页｜RTX 5090：观察与支持范围分开
【旁白】
第八页是一个具体的证据练习。作者在第二页报告 RTX 五零九零多卡 all-to-all 的表现，并提到启用 P2P。但是文章没有给出完整的软件版本、实验设置、peer 能力矩阵和实际通信路径日志，所以我们把它归类为待复现的作者观察。
NVIDIA 员工在二零二五年三月十三日的明确答复是，GeForce RTX 五十系列不支持 GPU 到 GPU 的 P2P。本轮核验截至二零二六年十月十日，没有找到正式开放五零九零该能力的新公告。这不等于宣布硬件永远做不到，也不替作者猜测用了什么办法。
关键边界是官方支持与非官方开启，不仅仅是驱动文件有没有被修改。某个环境变量允许通信库考虑更远的拓扑距离，也不能给端点凭空增加 peer 能力。NCCL 跑通还可能使用其他传输路径。若要采用这项结果，至少需要精确 SKU、操作系统、驱动、CUDA 和 NCCL 版本，所有特殊设置、数据正确性以及路径日志。接下来翻到第九页，我们把这套要求整理成验收阶梯。
【编辑与证据，不朗读】
原文PDF对应页：2
配图：ep02/slide-08.png；本稿原创可编辑示意，不复刻原文产品图。
核验日期：2026-10-10。
GPU机型，单机，超节点，Scale Up，乱序，流控的一些现状梳理外加一些思考
https://mp.weixin.qq.com/s/Glf5GSJz2rCllSyGDKFDBA
NVIDIA staff reply: RTX 50 GeForce GPU P2P not supported
https://forums.developer.nvidia.com/t/p2p-issue-using-two-rtx-5090-gpus/326776/8
CUDA Programming Systems with Multiple GPUs
https://docs.nvidia.com/cuda/cuda-programming-guide/03-advanced/multi-gpu-systems.html
NCCL GPU Troubleshooting
https://docs.nvidia.com/deeplearning/nccl/user-guide/docs/troubleshooting/gpu_troubleshooting.html

## Slide 9
从“能看见”到“确实有用”
验证顺序决定结论的可信度
1
枚举：设备、链路速率、宽度、NUMA 与地址资源
2
正确性：peer 能力矩阵、读写权限与数据校验
3
性能：每一对设备、并发流量与共享瓶颈
4
集合通信：消息大小、算法、实际传输路径
5
工作负载：质量、吞吐、尾延迟与持续稳定性
拓扑图 → 正确性 → 并发 → collective → 真实任务
GPU 扩展 · 第 2 期
09
Notes: 第2期 第9页｜从“能看见”到“确实有用”
【旁白】
第九页的阶梯从最基础的枚举开始。系统能看见设备，说明初始化走过了第一关。随后检查每一对 GPU 的 peer 能力和数据正确性。只有复制结果正确，后面的速度才有意义。再测每一对设备以及多组设备同时工作，画出带宽和延迟矩阵，寻找跨交换芯片、跨 Root Complex 或共享端口的位置。
第四级才是集合通信。报告消息大小、数据类型、参与卡数、通信算法和传输日志，区分应用带宽与经过换算的总线带宽。比如 NCCL 测试中，all-reduce 的 bus bandwidth 有特定归一化公式，不是拿屏幕上最大的数字直接和一条物理链路线速比较。
最后回到真实模型：固定精度、批大小、序列长度、并行配置和功率，观察吞吐、尾延迟、正确性与持续运行。ACS 和 IOMMU 也要按裸机、虚拟机及具体驱动支持模式检查；不能把统一关闭隔离机制当成所有平台的标准答案。这是一套系统验收方法，具体测试应在目标平台上进行。最后一页，我们把方案阅读结果写成一份可讨论的结论。
【编辑与证据，不朗读】
原文PDF对应页：2、24–26；验证阶梯为教学补充
配图：ep02/slide-09.png；本稿原创可编辑示意，不复刻原文产品图。
核验日期：2026-10-10。
NCCL GPU Troubleshooting
https://docs.nvidia.com/deeplearning/nccl/user-guide/docs/troubleshooting/gpu_troubleshooting.html
NCCL Tests performance metrics
https://github.com/NVIDIA/nccl-tests/blob/master/doc/PERFORMANCE.md
NVIDIA GPUDirect RDMA
https://docs.nvidia.com/cuda/gpudirect-rdma/

## Slide 10
把方案结论写得可检验
明确已证明的能力、依赖条件与待补证据
方案声称 | 应交付的证据
多卡可扩展 | 完整拓扑、端口宽度、共享切面和流量矩阵
国产主机兼容 | 具体 CPU / ISA / OS / 驱动 / 用户态版本
支持 GPU P2P | peer 矩阵、正确性、配置与实际路径日志
显存池化 / 更高性能 | 内存语义、任务基线、结果和稳定性
可以直接替换器件 | 引脚之外的固件、热设计、功能和验收记录
下一期：可靠、畅通与正确可见，分别由谁保证？
GPU 扩展 · 第 2 期
10
Notes: 第2期 第10页｜把方案结论写得可检验
【旁白】
第十页可以作为一次设计评审的提问框架。如果方案说多卡扩展，就要求拓扑、端口宽度、共享切面和流量矩阵。如果方案说兼容某类国产主机，就要求精确的软件硬件支持组合。如果方案说 P2P，则要求数据正确性和实际路径，不只看通信程序有没有退出。
如果方案说显存池化，要问清楚分配、迁移、远端访问和一致性。如果方案说器件可以直替，引脚兼容只回答封装连接的一部分，还需要固件、热设计、功能以及可靠性验证。国内 GPU 专用互连的名字，也不能直接证明它用哪一种完整协议；公开资料缺失的格子应当保持待核，而不是按品牌猜填。
原文将交换芯片带入 GPU 扩展的系统问题，是值得保留的观察方向。我们的结论更具体：可用端口、可达路径、受支持的软件和任务收益，必须逐层建立证据。你现在已经能读出很多拓扑图背后的隐藏条件。下一期继续追问：如果数据真的能够到达，怎样保证不堵塞，乱序以后又怎样保证程序拿到正确结果？我们将从一个只有四格的接收缓冲区讲起。
【编辑与证据，不朗读】
原文PDF对应页：19–24
配图：ep02/slide-10.png；本稿原创可编辑示意，不复刻原文产品图。
核验日期：2026-10-10。
GPU机型，单机，超节点，Scale Up，乱序，流控的一些现状梳理外加一些思考
https://mp.weixin.qq.com/s/Glf5GSJz2rCllSyGDKFDBA
CUDA Installation Guide for Linux
https://docs.nvidia.com/cuda/cuda-installation-guide-linux/
Linux PCI Peer-to-Peer DMA Support
https://cdn.kernel.org/doc/html/latest/driver-api/pci/p2pdma.html
CUDA Programming Systems with Multiple GPUs
https://docs.nvidia.com/cuda/cuda-programming-guide/03-advanced/multi-gpu-systems.html